# PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

| Inwestor: | Urząd Gminy Oława Pl. M. J. Piłsudskiego 28 |
| --- | --- |
| Obiekt i adres: | Przebudowa pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej – Oleśnica Mała |
| Numer ewidencyjny działki, na której obiekt jest usytuowany: | 26/1 , obręb Oleśnica Mała |
| Data opracowania: | Czerwiec 2006 r |

| Projektant | Nr upr. | Podpis | Sprawdzający | Nr upr. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Jerzy Fleszer | 98/UW/ 90 |  | inż. Franciszek Amrogowicz | 393/85/UW |  |

# I. CZĘŚĆ  OPISOWA

1. Strona  tytułowa

2. Opis  techniczny

# II. ZAŁĄCZNIKI

- Decyzja o warunkach zabudowy znak  GP. Nr – 7331/08/2006 z dnia

12.05.2006 r.

# III. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie działki                                      1: 500          rys. nr 1

OPIS  TECHNICZNY

# do projektu zagospodarowania

I . DANE  OGÓLNE

1. Inwestor  : Gmina  Oława

Pl. M.J. Piłsudskiego 28

55-200  Oława

2. Obiekt     :  Przebudowa pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej na

działce nr 26/1 , obręb Oleśnica Mała.

3. Adres      :   Oleśnica Mała , działka Nr 26/1 .

4. Podstawa  opracowania :

Zlecenie  inwestora

Obowiązujące  normy  i  wytyczne

Wizja lokalna

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej .

6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

#### Budynek świetlicy wiejskiej stanowi całość wraz  z budynkiem mieszkalnym oraz sklepem. Na szycie od strony północnej znajduje się WC w adoptowanym pomieszczeniu gospodarczym . Stan pomieszczenia bardzo zły.

Do istniejącego budynku WC  doprowadzone są przyłącza :

- Wodociągowe PE 32

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zgodnie z decyzją  GP.Nr-7331/08/2006 zaprojektowano nowe pomieszczenie socjalne o wymiarach 6,88 m x 4,09 m . Wejście  do pomieszczenia zaprojektowano z pomieszczenia świetlicy

Ścieki będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przyłączem kanalizacyjnym PCV fi 160.

Do gaszenia pożaru wykorzystane zostaną istniejące hydranty na sieci wodociągowej .

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia  opracowania                                                          - 0,0347 ha

Powierzchnia  zabudowy istniejącego budynku świetlicy             - 150,0 m2

Powierzchnia  zabudowy istniejącego budynku WC                     -   10,5 m2

Powierzchnia  zabudowy projektowanego budynku WC              -   28,14 m2

Powierzchnia  istniejącej zieleni                                                    - 168,86 m2

9. Działka  jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie.

10. WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowana zmiana sposobu użytkowania budynku  nie wpłynie negatywnie na ochronę środowiska oraz higienę i zdrowie użytkowników i otoczenia.

11. Projektowane  instalacje w budynku  :

- wodociągowa

- kanalizacyjna

- elektryczna