SPIS  TREŚCI

- Opis techniczny

III. Rysunki

1.    Projekt zagospodarowania działki                                  1 :  500

2.    Rzut fundamentów                                                          1 :    50

3.    Rzut parteru                                                                    1 :    50

4.    Przekrój  A-A                                                                 1 :    50

5.    Rzut więzby dachowej                                                    1 :   50

6.    Elewacja wschodnia                                                       1 :    50

7.    Elewacja zachodnia                                                        1 :    50

8.    Elewacja północna                                                          1 :    50

9.    Rzut parteru instalacja wod. – kan.                                1 :    50

10.  Rozwinięcie instalacji wod.                                           1 :    50

11.  Rozwinięcie instalacji kan .                                           1 :    50

12.  Przekrój przyłącza kanalizacyjnego                               1 :   50

13.  Rzut parteru instalacja elektryczna                                1 :    50

14.  Schemat ideowy tablicy elektrycznej

OPIS  TECHNICZNY

I . DANE  OGÓLNE

1. Inwestor  : Gmina  Oława

Pl. M.J. Piłsudskiego 28

55-200  Oława

2. Obiekt     :  Przebudowa pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej na

działce nr 26/1 , obręb Oleśnica Mała.

3. Adres      :   Oleśnica Mała , działka Nr 26/1 .

4. Podstawa  opracowania :

Zlecenie  inwestora

Obowiązujące  normy  i  wytyczne

5. Stan istniejący

Budynek świetlicy wiejskiej stanowi jedną bryłę z mieszkaniem prywatnym i sklepem . Położony jest w centralnej części wsi. Ściany ceglane otynkowane ,

pokryty dachówką. Na północnym szczycie w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym w latach osiemdziesiątych  wykonano WC /tzw. sławojkę / z  bieżącą wodą i oświetleniem elektrycznym. Wejście do WC znajduje się z zewnątrz. Stan pomieszczeń WC bardzo zły – do wyburzenia.

6. Stan projektowany

6.1. Funkcja budynku

Projektowany budynek WC w miejscu wyburzonego przylegać będzie do istniejącej budynku z wejściem od strony pomieszczenia świetlicy. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan o rzucie prostokąta , przykryty dachem dwuspadowym.

6.2. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia  zabudowy projektowanego budynku WC              -   28,14 m2

#### Powierzchnia  użytkowa  projektowanego budynku WC              -   22,42 m2

Kubatura                                                                                         -  60,53 m3

7. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

7.1. Fundamenty – ławy z betonu żwirowego B-15.

7.2. Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych , dodatkowo ocieplone

styropianem gr. 10 cm .

7.3. Ściany zewnętrzne – warstwowe z pustaków ceramicznych Max 24x20x22 cm na zaprawie   cementowo- wapiennej, ocieplone styropianem gr. 10 cm .

7.4. Ściany działowe – z cegły dziurawki gr. 6 cm .

7.5. Nadproża – ceglane / dziurawka /

7.6. Strop – lekki , do jętek wykorzystanych jako belki stropowe od dołu obitych

deskami gr. 3,2 cm dodatkowo obłożone płytami G-K.

7.7. Wieńce – żelbetowe 24x24 cm z betonu B 15 i stali A-0 fi 12 .

7.8. Kominy – przewody wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo – wapiennej. Powyżej dachu z cegły klinkierowej w kolorze dachówek . Przewody od komina do poszczególnych pomieszczeń

wykonać  przewodami „ Spiro „ fi 150 , które należy ocieplić wełną mineralną na płaszczu aluminiowym gr. 5 cm . Przewody prowadzić w przestrzeni strychu . W pomieszczeniach zastosować typowe kratki wentylacyjne .

7.9. Konstrukcja dachu – krokwiowo - jętkowa , z drewna sosnowego lub świerkowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.

- WYKOŃCZENIE  BUDYNKU

  - Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 2 x papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podłożu , pionowa – Abizol R + Abizol P

  - Paroizolacja – folia polietylenowa.

  - Izolacja termiczna – styropian.

  - Podłogi  - płytki ceramiczne antypoślizgowe .

  - Tynki i okładziny – wew. i zew. cementowo – wapienne kat. III , ściany wew. do wysokości 2,0 m wyłożone płytkami ceramicznymi.

  - Malowanie – ściany wew. powyżej płytek i sufity – farba emulsyjna biała ,

Ściany zewnętrzne nie malowane – tynk strukturalny w kolorze szarym

  - Stolarka drzwiowa typowa malowana na kolor jasny orzech.

  - Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze matowym ceglastym ułożona  w „ karo „ .

  - Obróbki blacharskie – rynny , rury spustowe , obróbki kominowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachówki.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne drewna – grzybobójcze Drewnosol Plus.

  - Zabezpieczenie p.poż. – więzbę dachowa i drewniane elementy stropu zamipregnować do stopnia nie zapalności.

  - Inne roboty : wokół budynku wykonać opaskę ze żwiru 0,5 x 0,15 m .

- ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WARSTW

  - Posadzka na gruncie

- Płytki ceramiczne antypoślizgowe

- Wylewka cementowa 4 cm

- Styropian 2 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa na lepiku

- Wylewka betonowa 10 cm

- Piasek – zagęszczony warstwami co 20 cm

  - Strop podwieszony do jętek

- Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 15 cm / pomiędzy jętkami /

- Paroizolacja z folii PCV

- Jętka gr. 7,5 x 15 cm

- Deski gr. 3,2 cm

- Płyty G-K wodo- i ognioochronne gr. 12,5 mm

- ZABEZPIECZENIE   P.POŻ.

Projektowany budynek  socjalny WC składa się z siedmiu pomieszczeń .

Powierzchnia  użytkowa  22,42 m2  , ilość kondygnacji : jedna

wysokość 6,0 m.

Usytuowanie na terenie wiejskim zabudowanym . Do najbliższych budynków od strony wschodniej , zachodniej i południowej zachowana jest odległość ponad 10 m.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III + ZL IV .

Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej C .

Klasa  odporności ogniowej  konstrukcji dachu R30 , przykrycie  R30.

Wszystkie elementy drewniane są nie rozprzestrzeniające ogień . Elementy drewniane są impregnowane  do stopnia nie zapalności . Przepusty instalacyjne w stropach o średnicy powyżej 4 cm wykonać w klasie  EI 60 lub obudować .

Pomieszczenia socjalne oddzielone od drewnianej więzby przegrodą w klasie  EI 30.

Wyjście na nie użytkowy strych – klapa o wymiarach  min. 80x 80 cm w klasie EI 15 .

W budynku zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu .

Woda zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantów zewnętrznych z istniejącej sieci wodociągowej .

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości  1 gaśnicy proszkowej o zawartości proszku 4 kg  .

11.   PLAN   BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY  ZDROWIA

Prowadzenie prac budowlanych wymaga opracowania  przez kierownika budowy  Planu  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

12.  UWAGI  KOŃCOWE

Prace wykonać zgodnie  z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( tom I, część 4 ) Arkady , Warszawa 1990 r.

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalację elektryczną w budynku WC , w skład której wchodzą instalacje : światła , gniazd wtykowych .

  - Zasilanie

Zaprojektowano wykorzystanie istniejącego zasilania ze świetlicy.

W projektowanym budynku zaprojektowano skrzynkę z zabezpieczeniami.

  - Instalacje odbiorcze

Zaprojektowano instalację przewodami kabelkowymi pod tynkiem . Osprzęt szczelny natynkowy , a oprawy bryzgoszczelne.

1.4.  Uwagi

Prace instalacyjne wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-92/E-05009/41 w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. W pomieszczeniach sanitarnych wykonać połączenia wyrównawcze .

Przed oddaniem projektowanej instalacji do eksploatacji należy dokonać pomiarów szybkiego wyłączania .

Prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB część D: Roboty elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

INSTALACJE  SANITARNE

1.1. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

Ścieki  bytowe  z  projektowanego WC  odprowadzane  będą  przyłączem kanalizacyjnym PCV fi 160 . Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z  rur PCV fi 160 np.Wavin lub Uponor  klasy SN 4 przystosowanych do układania w ziemi ze spadkiem  1,0% w kierunku istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 148,38/147,0 . Zaprojektowano studnię kanalizacyjną PCV Wavin z rurą wznośną 315 włazem żeliwnym typu ciężkiego . Rury układać na 10 cm podsypce z piasku  oraz  wykonać obsybkę  z  piasku 20 cm powyżej  wierzchu  rury. Przed zasypaniem  przyłącza należy wykonać  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą . Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego przez Urząd Gminy Oława.

1.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA

Zaprojektowano wewnętrzną instalację kanalizacyjną z rur PCV fi 110 i 50 .

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach. Poziom kanalizacyjny z projektowanego WC połączyć z istniejącym poziomem ułożonym pod posadzką świetlicy.

1.2.  INSTALACJA  WODOCIĄGOWA .

Woda  na cele bytowe doprowadzona  jest do budynku  istniejącym przyłączem  wodociągowym PE 32 zakończonym  zestawem  wodomierzowym fi 25.

Za  zestawem  wodomierzowym  zaprojektowano  zawór  antyskażeniowy  Danfoss  BA 2760  fi 25 .

Wewnętrzną  instalację  zaprojektowano  z  rur  PP zgrzewanych . Zródłem  ciepłej  wody  będą  przepływowe  elektryczne  podgrzewacze  wody.

Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  próbę  ciśnieniową  na  1,0 Mpa,

a  następnie  zaizolować / np. Termaflex  gr. 20 mm /.

6. UWAGI  KOŃCOWE

Całość  robót wykonać  zgodnie  z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-Montażowych – cz. II : „ Instalacje  sanitarne i przemysłowe „.